## Slide 1: Introduksjon til solceller EDU3025 – Energi og klima 19. mars 2020
av
Nils Kr. Rossing
Skolelaboratoriet ved NTNU

## Slide 2: Program for dagen
08:15 – 09:00 Velkommen og praktisk (C2-101) – Introduksjon til solcelleteknologi
09:00 – 09:15 Pause
09:15 – 10:30 Framstilling og karakterisering av solcellepaneler (C2-101) – Laboratorium
10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:30 Ulike solcelleprosjekter for undervisning (C2-101) – Presentasjon med demo
11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:45 Introduksjon til varmepumper (C2-101) – Didaktisk tilnærming med demonstrasjoner
12:45 – 13:00 Pause
13:00 – 14:00 Registrering av fordampningsvarmen hos vann (C2-101) – Kort presentasjon – Arbeid på lab m/oppsummering og refleksjon
14:00 – 14:45 Måling av virkningsgrad hos varmepumpe (varmeteknisk lab) – Laboratorium m/kort intro
14:45 – 15:00 Oppsummering

## Slide 3: Sider med ressurser www.ntnu.no/Skolelab www.ntnu.no/Skolelab/fagstoff-avholdte-kurs1
Heftet: Praktisk solcelleteknologi for skolen
Heftet: Fornybar energi
Oppgaveark

## Slide 4: Konseptuell forståelse Eric Mazur
Prof. Eric Mazur Dept. Physics at Harvard
Han oppdaget at elever som gjorde det bra på konvensjonelle regne-oppgaver hadde fortsatt svært liten konseptuell forståelse for fysikk
http://ericmazur.com
Notes: Eric Mazur er fysiker og underviser grunnkurs i fysikk ved Harvard university nær Boston. På 80-tallet fikk han ry for å være en god formilder og studentene gjorde det bra til eksamen og var i stand til å løse kompliserte regneoppgaver. Alt så derfor ut til å være i sin skjønneste orden. Helt til han på begynnelsen av 90-tallet kom over noen artikler som syntes å vise at studenter som hadde gjennomført grunnkurset i fysikk fortsatt hadde en rekke grove hverdagsforestillinger om fysikk, selv etter at de hadde avlagt eksamen i faget. Et typisk eksempel var forståelse av Newtons tredje lov, som sier at kraft er lik motkraft.
Han bestemte seg derfor å prøve disse testene på sine egne studenter, tester han anså for å være temmelig elementære. Et første varsku fikk han da en av studentene spurte hvordan de skulle svare på disse spørsmålene, slik Eric hadde lært dem at det var eller slik han følte at det var. Og resultatene var skremmende. Det viste seg at elever som gjorde det bra på konvensjonelle regneoppgaver ofte hadde liten konseptuell forståelse for den bakenforliggende fysikken.
I løpet av de neste årene la han om undervisningen totalt. Han begynte å legge mye større vekt på den konseptuelle forståelsen: 1. Han ba studentene lese fagstoffet på forhånd for undervisningstimene (Flipped Classrom) 2. Han laget spørsmål knyttet til konseptuelle problemstillinger som han viste på tavla (overhead) 3. Han begynte å bruke ”klikkere” hvor studentene ”stemte” over hvilke svar som var riktig 4. Han satte dem sammen i grupper hvor de fikk anledning til å diskutere spørsmålene før … 5. … de foretok en ny avstemning. 6. Om det fortsatt var store avvik fra konvensjonell vitenskapelig forståelse gikk han gjennom det på tavla

## Slide 5: Problemløsning
Problemløsning i daglig livet
Problemløsning i læreboka
Kjent utgangspunkt
Kjent ønsket resultat
Ukjent løsning
Kjent utgangspunkt
Ukjent resultat
Bruke kjent løsningsmetode
http://ericmazur.com/videos.php - ”The silent killer of learning”
Notes: Det er viktig å lære problemløsning.
Et virkelig problem er en utfordring hvor vi vet svaret, vi vet hvor vi skal hen, men ikke hvordan vi kommer oss dit. Slik er de alle fleste problemene, et kjent resultat, men med en ukjent vei til det ønsket resultatet.
Det fleste problemer i lærebøker er av en helt annen type. Her er oppgaven som oftest, fra et kjent utgangspunkt, med en kjent framgangsmåte å finne et ukjent resultat, altså temmelig forskjellig fra ”virkelige problemer”.
Siden framgangsmåten burde være kjent så er det naturlig å let etter en eller flere formeler som inneholder det aktuelle kjente og ukjente parametere for så å regne ut den ukjente.

## Slide 6: Kort intro til solceller

## Slide 7: Solceller

## Slide 8: Sol og vind AS Skandinavias største bygningsintegrerte solcelleanlegg på 1260 m2
Årlig produksjon 115 000 kWh
Offisiell åpning 26. sept. 2014 Kostnad 7,8 mill
1690 solcelleplater
www.sologvind.no

## Slide 9: Sola
63,1 MW/m2
1,367 kW/m2
6000ºC
Instrålt effekt rett over atmosfæren: 1,367 kW/m2 Ca. 800 W/m2 i Norge på sommeren Gjennomsnitt over hele jorda ≈ 342 W/m2 Innstrålt effekt ≈15 000 ganger vårt årlige forbruk

## Slide 10: Air mass index https://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass

## Slide 11: Typiske verdier for AM
Omregning fra AM til strålingsintensitet:
Årlig innstråling 700 – 2200 kWh/m2år i verden Årlig innstråling 700 – 1000 kWh/m2år i Norge

## Slide 12: Bli din egen strømleverandør
https://www.eidsivaenergi.no/lev-energismart/solenergi/solcellepanel/

## Slide 13: Lysspekter og solceller

## Slide 14: Spekteret til ulike typer lamper

## Slide 15: Solcellens oppbygning
p-dopet (B) silisium
n-dopet (P) sjikt
Metallgrid –
Metallbelegg +
Antireflekslag (SiNx)
pn-overgangen
SOLLYS
Notes: p-dopet silisium, dopet med typisk 1016 B pr. cm3. Dette gir en motstand på typisk 1 – 3 Ω.
n-dopet silisium, dopet med typisk 1018 P pr. cm3. Diffunderer inn i p-materialet

## Slide 16: Solcelle spenning
+
‒
Tomgangsspenning: 0,56 V
Kortslutningsstrøm: 2,5 A i sterkt sollys
15,5 cm
15,5 cm

## Slide 17: Serie- og parallellkobling

## Slide 18
Oppdeling av celler?
15,5 cm
15,5 cm
Tomgangsspenning = 0,56 V
Kortslutningsstrøm = 2,0 A
Tomgangsspenning = 0,56 V
Kortslutningsstrøm = 250 mA
7,25 cm
3,6 cm
1/8

## Slide 19: Typisk virkningsgrad 14 – 18 % Hvor tapes energien?
Put
RL
19.6 % - Andel fotoner med for lav energi
42.0 % - Andel fotoner med høyere energi enn nødvendig
7 – 8 % - Skyggevirkning av metalliske kontakter
6 – 8 % - Refleksjon av lyset, til tross for antireflekterende lag
7 – 8 % - Uønsket rekombinasjon av elektroner
14 –19% - Til nytte
31% - Maks. teoretisk virkningsgrad for denne type solceller
Pinn
Lys

## Slide 20: Hvordan solcelle effektiviteten har økt
CIGS
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell

## Slide 22: Produksjon av solceller 1998 - 2017 Globalt
Verdens solcelle/modul produksjon fra 2005 til 2017e http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108105/kjna28817enn.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_China
Notes: Vi ser at Tyskland og Spania er ledende mht å ta i bruk solceller. Spania har hatt den klart største veksten de seneste årene og har tatt igjen Tyskland. Sør Korea er også rask voksende.

## Slide 23: Prisutvikling https://cleantechnica.com/2018/02/11/solar-panel-prices-continue-falling-quicker-expected-cleantechnica-exclusive/

## Slide 24: Utviklingen i Europa
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113626/pv_status_report_2018_online.pdf

## Slide 25: Energi/$ for olje og solceller
Notes: Kurven viser energi som funksjon av investert $. Siden levetiden til solceller lever i mange år og prisen er gått ned vil lønnsomheten i forhold til olje skyte i været. Kurvene må derfor betraktes som lønsomhet over leve tid.

## Slide 26: Energikilder fordeling på ulike energikilder

## Slide 27: Myte: Det er lite sol i Norge https://www.framtiden.no/myteknusing/ikke-nok-sol-til-solceller-i-norge.html

## Slide 28: Totalt energiforbruk i Norge 2016
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/06/22/norway-to-carry-on-drilling/

## Slide 29: Solcellens virkemåte En didaktisk tilnærming

## Slide 30
Antall ladning pr. sek = I
Ladningenes midlere fart
Antall ladning pr. sek = I
Ladningenes midlere fart
Hvor kommer energien fra som stråler ut av lyspæra?
Lys
Varme
Strømretning

## Slide 31: Elektrisk leder og isolator

## Slide 32: Hva skjer når ladningene beveger seg?
+
+
–
+
+
+
+
Strøm av negative ladninger
Strøm av positiv ladning
Strømretningen

## Slide 35
Elektrisk energiomvandling
fra kjemisk energi via elektrisk energi til lysenergi
tid
Stillings- energi
Batteri
Lysdiode
-
Batteri
-

## Slide 36: Elektrisk energiomvandling fra lysenergi via elektrisk energi til lysenergi
tid
energi
Solcelle -
Lysdiode
Solcelle +
-

## Slide 37: Halvlederteori og solcellens virkemåte (avansert)

## Slide 38: Halvledermaterialet
Rent silisium er nærmest en isolator

## Slide 39: Energinivåer
Bare noen energinivåer
er lovlige
1,12eV
Valens-skall
Lys/energi
Fritt
Hull
Silisium

## Slide 40: N-dopet og P-dopet materiale
P

## Slide 41: Solceller
n
p
Elektrisk
nøytral
Elektrisk
nøytral
Ladning

## Slide 42: Solceller
p
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
n
Potensial

## Slide 43: Solceller
V
0V
0.5V
‒
+
n
p
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Potensial
Mørkt
Lys

## Slide 44: Solcelle https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell
Notes: Ti – Titanium Pd – Palladium , antikorroderende