## Slide 1: Grunnkurs Programmering Arduino for Elektro yrkesfag – Dag 2.5 Programstrukturer – En introduksjon
Av
Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet

## Slide 2: Program 17. november
09:00 - 09:30 Programstrukturer i Arduino, bruk av funksjoner (m/Nils Kr. Rossing)
09:30 - 09:45 Spørsmål og diskusjon
10:00 - 15:00 Individuell veiledning Adgangskontroll i Teams rom m/studentassistenter, Gr.1,2
10:00 - 10:45 Introduksjon til TinkerCAD og programmering av Trafikklys, Gr. 3 (m/Arne Midjo)
11:00 - 15:00 Individuell veiledning Trafikklys i Teams rom m/Arne Midjo/Nils Kr. Rossing
11:30 – 12:00 Lunsj-pause?

## Slide 3: Grunnkurs programmering Arduino – ESP32 Dag 3 – 20 januar 2021
Koble opp BME280 til ESP32 ”lokalt” i jiggen - BME280 måler lufttrykk, luftfuktighet og temperatur
Koble ESP32 opp mot server via WiFi (skyen)
Koble opp PC/Smart phone til server via WiFi (skyen)
Bygge opp grensesnitt på PC/Smart phone - for avlesning av målte parametere (BME280)
Koble opp rele til ESP32 ”lokalt” i jiggen - Rele for start og stopp av vifte
Bygge opp grensesnitt på PC/Smart phone - for fjernstyring av rele for start og stopp av vifte
Ytterligere oppgaver for den interesserte elev

## Slide 4: Programstrukturer

## Slide 5: Oversikt over kommandoer ”Referance”
Reference

## Slide 6: Enkel programmeringsstruktur
#include <bibliotek> // Inkluderer spesielle biblioteker
Deklarer globale variable
void setup()
{
// Koden i denne funksjonen kjører // én gang ved oppstart
….
}
void loop()
{
// Koden i denne funksjonen går i endeløs loop // Deklarer lokale variable // Programlinjer
…
}
setup
loop
start/reset

## Slide 7: Enkel programmeringsstruktur
#include <bibliotek> // Inkluderer spesielle biblioteker
Deklarer globale variable
void setup()
{
// Koden i setup() kjører bare ved start
…. pinMode(<pin>, in/output);
}
void loop() {
// Deklarer lokale variable
// Programlinjer
funksjon1( ); // Kaller funksjon 1
…
}
void funksjon1()
{
// Deklarer lokale variabler // kode
}
setup
loop
start/reset
Funksjon 1
Funksjon 2
Egendef.
Funksjon A
Funksjon B
Arduinodef.
Funksjon I
Funksjon II
Andredef

## Slide 8: Variabler Lokale og globale

## Slide 9: Variabler
Variabler er oppbevaringssted (”skuff”) for tekst eller verdier med navn og type. Innholdet kan ennå være ukjent, men vi reserverer plass til dem. Navnene på variablene må gjenspeile hva de representerer.
La oss deklarere variablene ”tempForskjell”, ”tempStart” og ”tempSlutt” som float (desimaltall). Vi kan behandle variablene uten at verdien til variabelene er kjent.
tempForskjell = tempSlutt – tempStart;
Vi kan også betrakte en variabel som en lagringsplass for verdier.

## Slide 10: Deklarasjon av variabler
int a; // deklarering av heltallsvariabelen a int b = 6; // deklarering av heltallsvariabelen b som gis verdien 6
char c = ‘k’; // deklarering av 8 bit karakter (byte) som gies bokstaven k
float e, f; /* deklarering av variabelen (desimaltall ) f.eks. 1,65 (32 bit, dobbel word) */
setup() { …
}
loop() { a = 4; // gir heltallsvariabelen a verdien 4 e = 2.5; // gir heltallsvariabelen e float verdien 2,5; f = a * e; // gir float variabelen verdien … ? e = float(a * f) // float() tvinger resultatet til å bli float ….
}

## Slide 11: Lokale og globale variabler
int a = 1; // deklarering av den global variabelen a
setup() {
float b = 2.5 ; // deklarasjon av lokal variabel
{
loop() {
int c = 10; // deklarasjon av lokal variabel
c = a + b; // summerer ett heltall og en float ….
}
Lokale variabler eksesterer bare innenfor den funksjonen de er definert innefor. Globake variabler kan brukes på tvers av funksjoner.

## Slide 12: Skriv til monitor

## Slide 13: Skriv til monitor
void setup() { Serial.begin(9600); … }
void loop() { Serial.print(”Tekst”); // Skriv ut tekst Serial.print(variabel); // Skriv ut innhold av varaibel Serial.println(”Tekst”); // Tekst med etterfølgende linjeskift Serial.print(variabel, 4); // Gir fire siffer etter komma … }

## Slide 14: “For loop” - sløyfer

## Slide 15: Gjenta sløyfe (for loop)

## Slide 16: Eksempel på bruk av for-loop
for (int i = 0; i < 5; i++) { digitalWrite(LEDpin, HIGH); delay(500); digitalWrite(LEDpin, LOW); delay(500);
}

## Slide 17: While loop
int var = 0;
while(var < 200)
{ Serial.println(var); var++; // Er det samme som å skrive var = var +1; }

## Slide 18: While-lopp for å unngå mange avlesninger
int trykkBryterPin = 7;
void loop()
{
while(digitalRead(trykkBryterPin) == 1)
{ trykkBryterVerdi = 1; }
If(trykkBryterVerdi == 1)
{
// Gjør noe en gang når trykkBryterVerdi er lik 1 trykkBryterVerdi = 0;
}
}
5V
D7

## Slide 19: “if-setning” og vilkår

## Slide 20: If-setning og vilkår
pinFiveInput = analogRead(pinFive);
if (pinFiveInput < 500) { // Gjør A } else if (pinFiveInput >= 1000) { // Gjør B } else { // Gjør C }

## Slide 21: Vilkår
== (er lik)
!= (er ikke lik)
< (er mindre enn)
> (er større enn)
<= (er mindre enn eller lik)
>= (er større enn eller lik)

## Slide 22: Vilkår med logiske operatorer
pinFiveInput = analogRead(pinFive);
if (pinFiveInput < 500) { // Gjør A } else if (pinFiveInput >= 1000) { // Gjør B } else if ((pinFiveInput >= 500) && (pinFiveInput < 1000)) { // Gjør C }

## Slide 23: Logiske operatorer
&& (and)
|| (or)
! (not)

## Slide 24: Lag egne funksjoner

## Slide 25: Lag en egen funksjon
void setup() { // Gjøres en gang ved oppstart
}
void loop() { // Gjentas hele tiden blinkFemGanger(); // kall funksjonen som lager blink
}
void blinkFemGanger()
{
for (int i = 0; i < 5; i++) { digitalWrite(LEDpin, HIGH); delay(500); digitalWrite(LEDpin, LOW); delay(500);
}
}

## Slide 26: Lag en egen funksjon
void setup() { // Gjøres en gang ved oppstart
}
void loop() { // Det som skal gjentas hele tiden antallBlink = 5; // Heltallsvariabel blinkNGanger(antallBlink); // kall funksjonen som lager blink
}
void blinkNGanger(int N)
{
for (int i = 0; i < N; i++) { digitalWrite(LEDpin, HIGH); delay(500); digitalWrite(LEDpin, LOW); delay(500);
}
}

## Slide 27: switch / case

## Slide 28: Bruk av switch /case
switch (var) { case 1: // Gjør noe når var = 1 break; case 2: // Gjør noe når var = 2 break; default: // Om ingenting matcher gjør default // default er valgfritt break; }

## Slide 29: Eksempel på bruk av ”switch / case”

## Slide 30: Lag et trafikklys

## Slide 31: Tafikklys – En til rette lagt oppgave https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie/#yrkesfag
Heftet gir en guidet tur for å bygge opp en elektronisk modell av, og programmere et trafikklys
Ta kontakt for å få løsningsforslag

## Slide 32: Trafikklys Oppdrag 0 – Blinkende LED

## Slide 33: Trafikklys Oppdrag 1 – Fra rødt til grønt og tilbake

## Slide 34: Trafikklys Oppdrag 2 – Bestill grønt lys

## Slide 35: Trafikklys Oppdrag 3 – Bestill grønt lys m/blink

## Slide 36: Trafikklys Oppdrag 4 – Bestill grønt lys m/blink og lyd

## Slide 37: Trafikklys Oppdrag 5 – Blinkende gult lys når det blir mørkt
Lydgiver
Lyssensor
Trykkbryter
Trafikklyset

## Slide 38: Andre oppgaver

## Slide 39: Arbeid med halvåpne oppgaver fra heftet Arduino ressurshefte – Atmel, side 79 - 94 www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie
Halvåpne små oppgaver:
Lag en batteritester - Mål spenning og skriv ut - Bruk lysdioder som indikatorer
Lag en automatisk blomstervanner - Føl når blomsten er tørr - Differensier vanningen
Lag en automatisk vannvarmer med termostat - Gi signal ved ferdig
Lag en elektronisk terning - En rettferdig terning - En urettferdig terning
Turbidimeter - Mål lysspredning i vann
Programmering av stoppeklokke