## Slide 1: Videregående kurs programmering Arduino
Lag en barometrisk høydemåler
Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet og Johannes Ravn Munkvoll

## Slide 2: Kva skal vi gjøre i dag og i morgen?

## Slide 3: Oppgaver
Innledning - Litt om fagfornyelsen og læreplanmål
Bakgrunn - Litt om Arduino - Litt om byggesettet
Programmering - Grunnleggende programstruktur - Viktige komandoer
Oppgavesamling - Øving 1, 2, 3, 4
Måling av trykk og høyde - Kalibrering
https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

## Slide 4: Tilleggskomponenter til Inventors kit Trykkmåler og display
BMP280
SSD1306

## Slide 5: Blinkende lysdiode side 43

## Slide 6: Nedtelling til monitor og display side 46

## Slide 7: Voltmeter, mål spenning på batteri side 51

## Slide 8: Lag et termometer side 53

## Slide 9: Lag en trykk og høydemåler side 55

## Slide 10: Bygging av krets for måling av trykk og beregning av høyde over havet
Batteritilkobling gir mobilitet
BMP280
skal ha 3,3 V

## Slide 11: Bruk av display I2C-buss, installasjon av bibliotek, skriving til display

## Slide 12: Trykksensor og display
SSD1306 Grafisk display 128 x 64
BMP280 Trykk og Temp. sensor

## Slide 13: I2C databuss
Bruk av ferdige moduler gir store muligheter, og skjuler kompleksitet (”Black box”)
Adresse 1
Adresse 2
3,3V
5,0/3,3V
GND
SCL
SDA

## Slide 14: SSD1306
#include <SPI.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon på serielinjer
#include <Wire.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon via I2C
#include <Adafruit_GFX.h> // Inkluder bibliotek for å skrive til display
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Inkluder bibliotek for å skrive til display
Adafruit_SSD1306 display(4); // Dekl. av "display" av typen Adafruit_SSD1306
Setup()
Initialiser funksjoner
Loop()
Bruk av funksjoner
Definisjon av funksjoner
Inluder biblioteker
Deklarer variabler
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); // Initialiser display med adresse 0x3C Wire.begin(); // Initialisering av I2C-bussen
  …
  // Klargjør display for utskrift
  display.clearDisplay(); // Slett informasjon på display
  display.setTextSize(1); // Sett størrelse på tekst
  display.setTextColor(WHITE); // Hvit tekst på sort bakgrunn
  // Skriver ut trykket
  display.setCursor(0,0); // Plasser markør øverst til venstre
  display.print("Trykk: "); // Skriv ut "Tekst: ”
  display.print(P,2); // Skriv ut trykket
  display.println(" mBar"); // Skriv ut V og skirft linje display.display(); // Overfør informasjonen til displayet
  …

## Slide 15: Analog avlesning, AD-konverter, digital omregning, potensiometer

## Slide 16: Analog til digital omvandling
4,995 V (1023)
1024 discrete levels
S(t)
5V =
1024
U(t) =
U(t) Analog spenning fra sensor
Time
0 V (0)
S(t) = 685 Digital verdi rep. spenningen (0 – 1023)
Voltage
Konvertering fra dig. verdi til spenning
ADC
Analog voltage
685
S(t) = 685
3,34 V
3,34 V
685
5V = 3,34V
1024

## Slide 17: Temperatursensoren TMP36, ev. kort om NTC-motstanden

## Slide 18: Måling av temperatur med temperaturfølsom pn-overgang (TMP36)
En pn-overgang forspent i lederetning og med konstant strøm (1µA) gir en tilnærmet lineær spenningsvariasjon (10 mV/ºC) som funksjon av temperaturen.
µA
V
Vout
5V
0V

## Slide 19: V(T) og T(V) Følsomhet 10 mV/K (TMP36)
10 <mV/K
UAT = 0.01V/K * T°C + 0,5V
T (°C) = (UAT– 0,5)/0,01 [°C]
TMP36
V
K
Område: -55 - +150ºC
Nøyaktighet: ± ¾ºC (± ¼ºC (romtemp.)
Responstid: 120 s (90 % still air)
0,5V

## Slide 20: Trykksensoren BMP280

## Slide 21: Trykkmåling med piezo-resistivt element
Utnytter den piezo-resistive effekten.
Lord Kelvin 1856
C.G. Smith 1954 (Ge og Si)
Båndgapet endres med mekanisk stress
Elementet i skiva inngår i en målebro

## Slide 22
Setup()
Initialiser funksjoner
Loop()
Bruk av funksjoner
Definisjon av funksjoner
Inluder biblioteker
Deklarer variabler
#include <BMx280I2C.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon med BMP280
#include <Wire.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon via I2C
#define I2C_ADDRESS 0x76 // Deklarerer en konstant som holder adressen
BMx280I2C bmx280(I2C_ADDRESS) // Definerer et objekt av typen BMx280I2C
  Bmx280.begin(); // Initialisering av BMP280 Wire.begin(); // Initialisering av I2C-bussen
  // Oversamplingsraten settes før man kan gjennomføre målinger: bmx280.writeOversamplingPressure(BMx280MI::OSRS_P_x16); bmx280.writeOversamplingTemperature(BMx280MI::OSRS_T_x16)
  float P, T; // Deklarering av variabler P(ressure) og T(emp) P = getPressure(); // Hent lufttrykk i mBar fra funksjon T = getTemperature(); // Hent temperatur i grader C fra funksjon
  float getPressure(){ // Lager en funksjon som leser av sensor … return bmx280.getPressure()/100;} // Leser av lufttrykk
  float getTemperature(){ // Lager en funksjon som leser av sensor … return bmx280.getTemperature();} // Leser av temperatur

## Slide 23: Omregning frå trykk til høyde

## Slide 24: Trykk som funksjon av høyde over havet

## Slide 25: Det er viktig å kalibrere
980 – 1050 hPa
7-800m

## Slide 26: Oppdrag og kalibrering

## Slide 29: Kalibrering http://www.senorge.no

## Slide 30: Kalibrering Finne trykk, temperatur og høyde på en nærliggende målestasjon
h1
p1
960,20hPa

## Slide 32: Oppsummering og evaluering, ble forventningene innfridd?

## Slide 33: Løsningsforslag finnes her
https://www.ntnu.no/skolelab/losningsforslag-dag-1