## Slide 1: Bøye – Sensorer
Aktuelle sensorer for bruk ombord på bøya
Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet, Institutt for fysikk, NTNU

## Slide 2: Kursprogram - 8. september 2023?
Tid | Innhold | Ansvarlig
09:00 – 09:15 | Oppsummering status | NKR
09:15 – 10:00 | Aktuelle sensorer, kort- og langtidsbruk | NKR
10:00 – 10:15 | Kort intro til gruppearbeid | NKR
10:15 – 11:30 | Gruppearbeid og bygging av prototyp | Alle
11:30 – 12:00 | Lunch | HS
12:00 – 12:45 | Presentasjon av resultater av diskusjon | Alle
12:45 – 13:15 | Erfaringer med bøyebygging Thor Inge Hansen m.fl. | TIH
13:15 – 13:45 | Erfaringer med bøyebygging Nils Kr. | NKR
13:45 – 14:00 | Oppsummering og beskjeder, neste samling | HE

## Slide 3: Kort presentasjon av noen sensorer
Målinger i havet:
Havtemperatur (enkel)
pH (krevende over tid)
Oppløst oksygen (krevende over tid)
Trykk, dybde (enkel)
Salinitet (saltholdighet) (middels)
Turbiditet (partikkeltetthet) (middels)
Meteorologiske målinger:
GPS (enkel)
Lufttemperatur (enkel)
Lufttrykk (enkel, men …)
Luftfuktighet (enkel, men …)
Lysstyrke (enkel)
Vindstyrke, vindretning, nedbør (enkel, men …)
Bølgehøyde (krevende)
Notes: Som tidligere nevnt så er det en lang rekke målinger som er aktuelle for måling både i sjøen og i lufta. En utfordring med noen av disse sensorene er at de vil være utsatt og påvirkes av tilgroing. Meteorologiske målinger er også av interesse. Marintek har vært i kontakt med M-institutt og de er interessert i å motta data fra slike sensornoder, men er avhengig av pålitelige og korrekte målinger

## Slide 4: Oversikt over bruk av porter

## Slide 5: Systemmålinger Måling av batterispenning

## Slide 6: Måling av batterispenning

## Slide 7: Alternativ metode for måling av batterispenning

## Slide 8: Måling av spenning

## Slide 9: Meteriologiske sensorer

## Slide 10: Måling av værdata på sjøen
Lufttemperatur
Lufttrykk
Lysstyrke, UV
Luftfuktighet?
Vindstyrke?
Vindretning?
Nedbør?
Bølgehøyde (lufttrykk?)
www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie
Sparkfun (RS-online)
Notes: Lufttemperatur og trykk burde være uproblematisk. Måling av luftfuktighet kan være noe mer problematisk med mindre man løfter bøya et stykke opp fra havoverflata. Det samme gjelder også måling av vind som normalt vi kreve noen lunde stabil forankring for å få nøyaktige målinger.

## Slide 11: Lufttrykk, temperatur og luftfuktighet
Lysstyrke UV
Lufttrykk, Luftfuktighet, temperatur (BME280 – 0,3 – 1,1 Bar)
Lysstyrke i Lux (BH1750, 0 – 40000Lux)
UV bestråling (Adafruit UV-sensor, 240-370nm)

## Slide 12: ENV-shield
ENV-shield
MKR NB 1500
MKR ENV måler:
Lufttemperatur
Luftfuktighet
Lufttrykk
Lysstyrke
(UV-intensitet)
MKR NB 1500 + ENV
Notes: ENV-shieldkortet som lett plasseres på ryggen av moderkortet måler lufttemperatur, lufttrykk, luftfuktighet og lysstyrke. Det er også forberedt for måling av UV-stråling, men denne sensoren er fjernet på nyere kort. Nerst ser vi de to kortene koblet sammen og tilkoblet antenne for overføring av data.

## Slide 13: GPS-shield
GPS-shield
MKR NB 1500
MKR NB 1500 + GPS
Måledata:
Lengde- og breddegrad
Høyde over havet
Epoketid (siden 1.1.1980)
Hastighet
Antall satellitter
Magnetisk variasjon

## Slide 14: Sammenkobling og stabling
MKR NB 1500 + ENV + GPS

## Slide 15: Målinger i vann/i havet

## Slide 16: Omtale av sensorer Kapittel 6 fra side 149
Heftet beskriver følgende sensorer i detalj:
Måling av batterisepenning
Temperatur i vann DS18B20
Temperatur med bruk av NTC
Oppløst oksygen (SEN0237-A)
Turbiditet (SEN-0189)
Konduktivitet (DFR0300-H)
pH (SEN-0161)
ORP (SEN-0165)

## Slide 17: Vanntemperatur
Vanntemperatur (DS18B20 -55 til +125 C) 3 – 7$
pH-sensor (0 – 14 pH) $39,50
pH og oppløst oksygen
https://www.dfrobot.com/product- 1628.html
Oppløst O2 SEN0237A $169,-
https://www.dfrobot. com/product-1782.html
Vanntrykk for måling av dybde (0 – 10 Bar, 0 – 90m, $15,90) https://www.dfrobot.com/product-1797.html
Vanntrykk
Notes: pH og oksygen er utsatt for groing

## Slide 18: Turbiditet og ledningsevne
Turbiditet SEN0189 $9,90
https://www.dfrobot. com/product-1394.html
Turbiditet Partikkeltetthet
Ledningsevne Saltholdighet
https://www.dfrobot.com/product-1797.html
Ledningsevne/Saltholdighet DFR0300-H $79,90

## Slide 19: Måling av temperatur luft og vann

## Slide 20: Temperatursensor – vann/luft

## Slide 21: Temperatursensor – vann/luft

## Slide 22: Oppkobling av DS18B20 på PLSC
Koblet til port D0 på microkontrolleren

## Slide 23: Programkode
Deklarasjon
Setup
Funksjoner

## Slide 24: Temperaturmåling, luft og vann, et eksempel

## Slide 25: Måling av ledningsevne Salinitet

## Slide 26: Probe for måling av ledningsevne DFRobot (DFR0300-H)

## Slide 27: Oppkobling

## Slide 28: Spesifikasjoner

## Slide 29: Spenning som funksjon av saltholdighet for 20°C
Kalibrerte løsninger med NaCL
Finner sammenheng mellom salinitet og spenning
Legger inn en regresjonslinje og finner en parametrisk sammenheng. Målt ved 20°C
Måler salinitet til sjøvann ved 20°C til 34,3‰

## Slide 30: Proben står i saltoppløsning som igjen står i vannbad. Spenning og temperaturen måles fortløpende

## Slide 31: Salinitet som funksjon av temperaturen brukt for å korrigere målingene mht. temperaturen
Målingene er utført på havvann
Stor variasjon som funksjon av temperatur
Til høyre, kompensasjon mht. temperatur

## Slide 32: Hjemmelaget salinitetssensor www.ntnu.no/Skolelab/bla-hefteserie ROV (MauSea), ROV med trykk- og temperaturmåling
Heftet er et kurshefte beskriver en liten og billig målesonde for nedsenking i havet:
Bygging av vanntett kammer med sylteagurk glass
Utdypende om salinitet
Sensorer
  Salinitet (hjemmelaget)
  Temperatur (NTC)
  Dybde (billig lufttrykksmåler)

## Slide 33: Måling av turbiditet

## Slide 34: Introduksjon til måling av turbiditet eller absorbans
Ti beger, hvert beger er fylt med 1,5 dL vann tilsatt fra 1 til 10 dråper melk.
Det skal lages et måleinstrument som kan måle melkemengden slik at begrene kan settes i riktig rekkefølge fra 1 til 10 dråper melk.

## Slide 35: Hjelp til å komme igang
Problemstilling
Ulike tilnærminger
Bygging av kyvettekammer
Programmering
Måling
Kalibrering

## Slide 36: Måling av turbiditet

## Slide 37: Virkemåte

## Slide 38: Oppkobling

## Slide 39: Spenning som funksjon av turbiditet
Måleenheten NTU står for Nephelometric Turbidity Units og er vanlig brukt i USA. 1 NTU tilsvarer ca. 1 mg/L.

## Slide 40: Kalibrering
3D-printet kammer for måling under kontrollerte lysforhold

## Slide 41: Noen innledende målinger Bruker lettmelk som danner fett»partikler»
Som vi ser så skal det ikke så mange dråpene ned i det lille målekammeret før vi møter ulineariteten hos sensoren.

## Slide 42: Kalibrering
Bruker kalibrert Formazin (500 NTU) (Bestilles VWR)
Blander ut for kalibrerte løsninger
Bruker et hjemmelaget lystett kammer for kalibrering

## Slide 43: Bruk av to-punktsligningen for kalibrering i det lineære området

## Slide 44: Måling og kalibrering med Formazin

## Slide 45: Måling av oksygeninnhold i væske

## Slide 46: Måling av oppløst oksygen DFRobot (SEN0237-A)

## Slide 47: Oppkobling (Oppløst oksygen)

## Slide 48: Spesifikasjoner

## Slide 49: Proben skal stå i en NaOH oppløsning

## Slide 50: Lag to mettede prøver med rent vann
Kalt vann mettet med oksygen
Varmt vann mettet med oksygen

## Slide 51: Mål temperatur og spenning og sett inn i programmet

## Slide 52: Måleresultater i g/L

## Slide 53: I tillegg har vi - pH-sensor - Oksidasjon-Reduksjons-Potensial (ORP)-sensor

## Slide 54: Oppgave til neste gang

## Slide 55: En aktuell hjemmeside

## Slide 56: Sensorlaboratorium ved neste saml.
Lese gjennom Sensorkapittelet (kap. 6) og lab. journal (Vedlegg D)
På samlingen jobbe to og to eller tre
Kalibrere og gjøre målinger med en sensor
Lage en kort presentasjon av resultatene
Presentere for hverandre
Følgende sensorer er aktuelle:
  Temperatur i vann DS18B20 (mange) – dokumentert i heftet
  Temperatur med bruk av NTC (10) – dokumentert i heftet
  Oppløst oksygen (SEN0237-A) (2 stykk) – dokumentert i heftet
  Turbiditet (SEN-0189) (2 stykk) – dokumentert i heftet
  Konduktivitet (DFR0300-H) (2 stykk) – dokumentert i heftet
  pH (SEN-0161) (2 stykk) – dokumentert i heftet
  Trykk/dybde (SEN0257)(1 stykk) – ikke dokumentert i heftet
  ORP (SEN-0165) (1 stykk) – dokumentert i heftet
Om det er andre sensorer dere ønsker å jobbe med, så gi oss et tips.

## Slide 57: Spørsmål?