## Slide 1: Bøye – Sensorer
Introduksjon til sensorlab.
Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet, Institutt for fysikk, NTNU

## Slide 2: Kursprogram - 26. oktober 2023
Tid | Innhold | Ansvarlig
11:00 – 11:30 | Oppsummering hjemmearbeid | Hilde
11:30 – 12:00 | Gjennomgang av ny plattform for presentasjon av data | Adrian
12:00 – 12:30 | Lunsj | Alle/Hillevi
12:30 – 13:30 | Gjennomgang av sensorer og sensorlab. | Nils Kr.
13:30 – 16:30 | Sensor lab. | Alle
16:30 – 17:00 | Presentasjon av resultater av sensorlab’en | Alle/Nils Kr.

## Slide 3: Sensorer, teori og praksis Kapittel 6 fra side 149, Vedlegg D side 227
Heftet beskriver følgende sensorer i detalj:
Måling av batterisepenning
Temperatur i vann DS18B20
Temperatur med bruk av NTC
Oppløst oksygen (SEN0237-A)
Turbiditet (SEN-0189)
Konduktivitet (DFR0300-H)
pH (SEN-0161)
ORP (SEN-0165)
Vanntrykk (SEN-0257)
Sensorlab. Journal (Vedlegg D)

## Slide 4: Vanntemperatur
Vanntemperatur (DS18B20 -55 til +125 C) 3 – 7$
pH-sensor (0 – 14 pH) $39,50
pH og oppløst oksygen
https://www.dfrobot.com/product- 1628.html
Oppløst O2 SEN0237A $169,-
https://www.dfrobot. com/product-1782.html
Vanntrykk for måling av dybde (0 – 10 Bar, 0 – 90m, $15,90) https://www.dfrobot.com/product-1797.html
Vanntrykk
Vanntemperatur (NTCLE400E3103H) Kr. 31,53
Notes: pH og oksygen er utsatt for groing

## Slide 5: Turbiditet og ledningsevne
Turbiditet SEN0189 $9,90
https://www.dfrobot. com/product-1394.html
Turbiditet Partikkeltetthet
Ledningsevne Saltholdighet
https://www.dfrobot.com/product-1797.html
Ledningsevne/Saltholdighet DFR0300-H $79,90

## Slide 6: Sensorlaboratorium
Lese gjennom Sensorkapittelet (kap. 6) og lab. journal (Vedlegg D)
Jobbe to eller tre sammen
Kalibrere og gjøre målinger med en eller flere valgt sensorer
  Hente det som trengs av utstyr i henhold til liste i lab. Journal
  Gjøre rent og sette tilbake etter bruk
Lage en kort presentasjon av resultatene
Presentere for hverandre
Koordinering av sensorer som dere ønsker å jobbe med
  Alle begynner med temperatur-sensoren DS18B20
  Temperatur, NTC-sensor
  Oksygeninnhold
  pH-sensor
  Salinitet
  Turbiditet
  ORP-sensor

## Slide 7: Måling av temperatur med DS18B20

## Slide 8: Temperatursensor – vann/luft

## Slide 9: Oppkobling

## Slide 10: Oppkobling av DS18B20 på PLSC
Koblet til port D0 på microkontrolleren

## Slide 11: Kalibrering av DS18B20

## Slide 12: Måling av temperatur med NTC

## Slide 13: Termistorer Temperature sensitive resistor
RNTC = Resistans i NTC @ T
Rr = Referanse-resistans = 10kΩ @ Tr
T = Virkelig temperatur i Kelvin
Tr = Referanse temperatur = 298K
B25/85 = B-verdi, konstant 25o - 85o C = 3977K
NTCLE400E3103H
Temperatur i C
NTC Resistans
NTC-resistor (Negative Temperature Coefficient)
PTC-resistor (Positive Temperature Coefficient)

## Slide 14: Spenning som funksjon av temperatur
ADC
Ucc = 3,3V
RNTC
Rs
Us
Antar vi en lineær sammenheng kan vi sette opp en topunktsligning og kalibrere systemet ut fra to målepunkter

## Slide 15: Oppkobling
Spenningsdeleren

## Slide 16: Kalibrering

## Slide 17: Måling av ledningsevne/salinitet med DFR0300-H

## Slide 18: Probe for måling av ledningsevne DFRobot (DFR0300-H)

## Slide 19: Spesifikasjoner

## Slide 20: Oppkobling

## Slide 21: Lag standardløsninger

## Slide 22: Spenning som funksjon av saltholdighet for 20°C
Kalibrerte løsninger med NaCl
Finner sammenheng mellom salinitet og spenning
Legger inn en regresjonslinje og finner en parametrisk sammenheng. Målt ved 20°C
Måler salinitet til sjøvann ved 20°C til 34,3‰

## Slide 23: Proben står i kald saltoppløsning som igjen står i varmt vannbad. Spenning og temperaturen måles fortløpende
Mål salinitet som funksjon av temp.

## Slide 24: Mål salinitet som funksjon av temp.

## Slide 25: Salinitet som funksjon av temperatur

## Slide 26: Salinitet som funksjon av temperaturen brukt for å korrigere målingene mht. temperaturen

## Slide 27: Programvare

## Slide 28: Måling av turbiditet med SEN0189

## Slide 29: Måling av turbiditet

## Slide 30: Virkemåte

## Slide 31: Oppkobling

## Slide 32: Spenning som funksjon av turbiditet
Måleenheten NTU står for Nephelometric Turbidity Units og er vanlig brukt i USA. 1 NTU tilsvarer ca. 1 mg/L.

## Slide 33: Eksempler på turbiditet
https://freeup.world/turbidity/
500 NTU
0 NTU
50 NTU
https://www.electroniclinic.com/turbidity-sensor-with-arduino-for-water-quality-monitoring-turbidity-meter/

## Slide 34: Standarder laget med Formazin
https://waterontheweb.org/under/waterquality/turbidity.html

## Slide 35: Alternative måter å måle turbiditet
Secchi skiven brukes til å måle secchi-dybden som er et mål for væskens gjennomsiktigheten

## Slide 36: Kalibrering
3D-printet kammer for måling under kontrollerte lysforhold

## Slide 37: Noen innledende målinger Bruker lettmelk som danner fett»partikler»
Som vi ser så skal det ikke så mange dråpene ned i det lille målekammeret før vi møter ulineariteten hos sensoren.

## Slide 38: Kalibrering
Bruker kalibrert Formazin (500 NTU) (Bestilles VWR)
Blander ut for kalibrerte løsninger
Bruker et hjemmelaget lystett kammer for kalibrering

## Slide 39: Kalibrert løsning (side 251)
Har 500 mL med Farmazin – 500 NTU. Ønsker å lage 50mL med standarder på 0, 200 og 400 NTU
Bruk måleprogrammet: Turbidimeter_SEN0189_Kal-1.ino Som ligger på hjemmesiden

## Slide 40: Bruk av to-punktsligningen for kalibrering i det lineære området

## Slide 41: Måling og kalibrering med Formazin

## Slide 42: Måling av oksygeninnhold i væske med SEN0237A

## Slide 43: Måling av oppløst oksygen DFRobot (SEN0237-A)

## Slide 44: Oppkobling (Oppløst oksygen)

## Slide 45: Spesifikasjoner

## Slide 46: Proben skal stå i en NaOH oppløsning

## Slide 47: Framstilling av NaOH oppløsning
For å lage en 1 molar oppløsning av et stoff, tar man en mengde av stoffet tilsvarende atomvekten i gram og tilsetter 1 liter vann. Atomvekten for NaOH er 23 (Na) + 16 (O) + 1 (H) = 40.
Dvs. for å lage 1dL 1 molar oppløsning trengs 4 g NaOH, hvilket vil si at det trengs 2 g for å lage 1 dL 0,5 mol oppløsning, eller 1 g i 0,5 dL vann.
Bruk: Hansker og øyevern

## Slide 48: Lag to mettede prøver med rent vann
Kalt vann mettet med oksygen
Varmt vann mettet med oksygen

## Slide 49: Bruk av luftpumpe
Akvariepumpe for å skape oksygenmettet vann

## Slide 50: Mål spenning for to temperaturer og sett inn i programmet
Bruk programmet: Avlesning_av_spenning_temp.ino
Lag en mettet oppløsning i vann med to temperaturer

## Slide 51: Sett verdiene inn i programmet
Kjør programmet: Avlesning_av_spenning_og_temp.ino
Gjør måling av spenning og temperatur for to temp.
Legg verdiene inn i programmet: Oksygen_Maaling.ino
Sett modus: TWO_POINT_CALIBRATION 1
En null oksygen løsning kan lages ved å blande i Na2SO3

## Slide 52: Måleresultater i g/L

## Slide 53: Måling av pH med SEN0161

## Slide 54: pH-sensoren SEN0161
Relativt rimelig sensor ($ 38,0)
Arbeider med 5V

## Slide 55: Hva er pH?
pH-sensoren måler surhetsgraden av væsken på en skala fra 1 – 14. Verdier fra 1 – 7 er sure og fra 7 – 14 basiske. For verdien pH 7,0 sier vi at væsken er nøytral, hverken sur eller basisk. I virkeligheten er pH et mål for konsentrasjonen av frie H+ ioner i væsken.
Notes: pH er en forkortelse for potens of Hydrogen (eller power of Hydrogen). Hvis konsentrasjonen av H+-ioner i en løsning er 0,01 mol pr. liter, er pH til løsningen 2,0. Sammenhengen er at tallet 0,01 kan skrives som potensen 10–2. Dersom konsentrasjonen av H+-ioner i en løsning er 0,0001 mol pr. liter, dvs. at konsentrasjonen er langt lavere enn i forrige eksempel, så sier vi at pH i løsningen er 4,0, fordi 0,0001 kan skrives som 10–4. Vi ser at pH angis som – log(10–pH) = pH.
pH ble innf°rt av den danske kjemikeren S°ren Peter Lauritz S°rensen i 1909 da han var leder for den kjemiske avdeling ved Carlsberg Laboratorium i K°benhavn. Den gang var regning med logaritmer allmennkunnskap. I dag har logaritmeregning gÕtt i glemmeboken, og pH ville neppe ha blitt innf°rt i dag. I stedet ville man ha brukt dekadiske forstavelser (SI-prefikser). Da kan 0,0000323 mol/L skrives 32,3 μmol/L (mikromol pr. liter). (Store Norske Leksikon - https://snl.no/pH)

## Slide 56: pH elektrodens virkemåte
Oppløsning for måling
Glasselektrode
Silikatglass med metallsalter
Nøytral KCl-oppløsning
Sølvelektrode
H+ ioner i oppløsningen
H+ ioner i elektroden
Voltmeter
Passiv elektrode

## Slide 57: Framstilling av 3,3 mol KCl-oppløsning Proben skal oppbevares i en 3,3 mol oppløsning
Vi vet at en 1 mol oppløsning av et stoff er molekylvekta av stoffet i gram oppløst i 1 liter destillert vann.
Molekylvekta av K + Cl = 39,1 + 35,5 = 74,6 g. 1 mol = 74,6 g i 1 liter vann.
Eller 3,3 mol = 246,2 g i 1 liter vann. Dvs. 24,6 g i 1 dL destillert vann.

## Slide 58: Oppkobling

## Slide 59: Oppstilling
Særdeles viktig med omrøring

## Slide 60: Kalibrering
Vask proben med destillert vann
Koble opp
Last opp og kjør eksempelkoden
Stikk proben ned i en standard bufferløsning med pH 7,0 eller kortslutt probeutgangen (BNC-kontakten).
Åpne monitoren og les av målt pH-verdi. Denne skal være innenfor pH 7,0 ±0,3. Registrer avviket
Kompenser for avvik i programmet #define Offset 0.12 // Kompenser for avvik på 0,12
Stikk proben ned i en bufferløsning pH 4,0 og les av verdien.
Juster bort avviket fra pH 4,0 med potensiometeret på signalkortet. Du er nå klar til å måle pH i syrlige oppløsninger.
Dersom løsningen er basisk, stikker vi proben ned i en bufferløsning på pH 9,0 og juster potensiometeret slik at den avleste verdien er ca. pH 9,0.

## Slide 61: Trenger bufferløsninger
9,18
4,01

## Slide 62: pH-verdi og temperaturvariasjon
Bruk av pH-kalkulator for korreksjon og sammenligning
https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/PhTempCorrection.php

## Slide 63: Måling av vanntrykk og dybde med SEN0257

## Slide 64: Trykksensoren SEN0257
Supply – 5V
0 – 1,6MPa
0 – 150 meter
Utgangssp. = 0,5V – 4,5V
Nøyaktighet = 0,5 – 1% FS
p = 400·Output [V] [kPa]
Tetthet i saltvann = 1.020 -1,029
Tetthet i ferskvann = 1,0

## Slide 65: Oppkobling
Så fremt vi ikke skal måle på store dyp er det unødvendig med spenningsdeler på inngangen (A0)

## Slide 66: Måling og kalibrering
p = 400·U [kPa]
p = d·ρ·g = 10 m·1000 kg/m3· 9,81m/s2 = 98 100 Pa
d = p / (ρs · g) = p / (1025 kg/m3 · 9,81 m/s2 ) = p / 10055,25 [m]

## Slide 67: En aktuell hjemmeside

## Slide 68: Spørsmål?