## Slide 1: Bruk av RFID i utstillinger
ved Vitensenteret i Trondheim av Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim

## Slide 2: Dagens program

## Slide 3: Program dag 1
Tid | Aktivitet | Ansvarlig
10:00 – 10:15 | Praktisk info om kurset | 
10:15 – 10:30 | Introduksjon til RFID | 
10:30 – 11:00 | Gruppearbeid | 
11:00 – 11:20 | Eksempler på utstillinger hvor RFID er aktuelt | 
11:20 – 12:00 | Lunsj | 
12:00 – 14:00 | Deloppdrag 1 – 3: - Bli kjent med RFID 2 - Oppkobling og avlesning av RFID-kode - Slå på en LED ved akkreditering | 
14:00 – 14:15 | Kaffepause | 
14:15 – 14:30 | I2C-bussen, multiplekseren og bruk av array | 
14:30 – 15:45 | Deloppdrag 4 – 5 - Koble opp multiplekseren - Lag et program som legger ID-kodene i et array | 
15:45 – 16:00 | Oppsummering av dagen | 

## Slide 4: Program dag 2
Tid | Aktivitet | Ansvarlig
09:00 – 09:15 | Praktisk info om dagen | 
09:15 – 10:45 | Oppdrag 6 - Lag en multiplikator | 
10:45 – 11:00 | Kaffepause | 
11:00 – 12:00 | Oppdrag 7 - Lag Nærmest null | 
12:00 – 12:00 | Lunsj | 
12:00 – 13:00 | Oppdrag 7 forts. - Lag Nærmest null | 
13:00 – 13:30 | Gruppearbeid | 
13:30 – 14:00 | Deling av gode ideer | 
14:45 – 15:00 | Oppsummering av dagen | 

## Slide 5: Gruppearbeid

## Slide 6: Tenk gjennom på egen hånd Del og diskuter med hverandre.

## Slide 7: Noen eksempler på utstillinger ved ViT der RFID kunne vært brukt

## Slide 8: Søskenflokken
Thom er født før Lorents
Elisabeth er født sist
Margrethe er født før Morten, men etter Thomas Angell
Thomas Angell ble født rett etter Lorents
Rebekka er født etter Elisa
Elisa er født etter Morten
Johan skal stå mellom Elisa og Rebekka

## Slide 9: Søskenflokken
Bruker Hall-sensorer og magneter plassert i definerte posisjoner
Tapp

## Slide 10: «Nærmest null»
Oppdraget i “Nærmest null” er å plassere de 10 brikkene 0 – 9 slik at de danner to multiplikasjonsstykker som hver gir et produkt som vises på to displayer. Produktene trekkes så fra hverandre og differansen vises på et display som vist på bildet. Øverst vises også dagens og personlig beste resultat på to displayer

## Slide 11: «Nærmest null» Oppbygning og deteksjon
Fire hall-sensorer for hver brikke. Kan detektere inntil 16 posisjoner.

## Slide 13: Beskrivelse av ”Ut å fly – Størst verdi”
Du skal ut og fly og har vekt-begrensninger på bagasjen – 20 kg
Du må gjøre et utvalg av hva du skal ta med deg.
Kriteriet er å velg det antall gjenstander som til sammen har størst verdi, men som likevel oppfyller kravet til vakt: Maks. 20 kg.
Hver gjenstand har påført vekt og verdi.
Oppgaven skal løses i løpet av 1 min
Notes: Du skal ut og fly og har vekt-begrensninger på bagasjen – 20 kg
Du må gjøre et utvalg av hva du skal ta med deg.
Kriteriet er å velg det antall gjenstander som til sammen har størst verdi, men som likevel oppfyller kravet til vakt: Maks. 20 kg.
Hver gjenstand har påført vekt og verdi.

## Slide 14: Hva er essensen?
Registrere riktig brikke på riktig plass, i stedet for at en hvilken som helst brikke kan legges på et hvilket som helst sted
Unngår følsomhet for belysning

## Slide 15: Undersiden av bordet Bruker lysfølsomme motstander (LDR)

## Slide 16: Resultatet av forbedringer ”Ut og fly – størst verdi”
Tidspress fjernet … gir mer ro og tid til refleksjon … stresset er borte, … men ikke så spennende
Merkede brikker … lettere å få oversikt
Konteksten – Ut og fly … øker tiltrekningen
Brikkenes form … muligens viktig for barn
Skal man gi tips … stille flere spørsmål?

## Slide 17: Oppdraget

## Slide 18: Oppdraget
Deloppdrag 1

## Slide 19
Deloppdrag 2

## Slide 20
Deloppdrag 3

## Slide 21
Deloppdrag 4

## Slide 22
Deloppdrag 5 – 6

## Slide 23
Deloppdrag 7 – 8

## Slide 24
Bruk av arbeidshefte (Rev. 3.1)
Eksempler på bruk av RFID i utstillingen
Bakgrunnstoff om RFID og I2C multiplekseren
Deloppdragene med veiledning for løsning
Løsningsforslag

## Slide 25
Bruk av hjemmesiden www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

## Slide 26: Deloppdrag 1 Kort introduksjon til RFID

## Slide 27: Dagens oppdrag
Deloppdrag 1

## Slide 28: Ulike varianter av RFID-terminaler
RC522
PN532
WS1850S

## Slide 29: Adgangskontroll

## Slide 30: Montering av RFID i adgangskontrollen

## Slide 31: RC522 pakken
Leseenhet
Leseenhet
ID-kort
ID-kort

## Slide 32: Kredittkort med RFID

## Slide 33: Energioverføring
Passive - Får energi fra leseenheten, leverer et svakt signal, kort rekkevidde
Aktiv - Har innebygget energikilde, leverer kraftig signal, lengre rekkevidde
Bruksområder
  Sporing
  Logistikk
  Merking av klær og andre varer, varesikring, tyverialarm
  Pass, billettering
  Elektronisk betaling, veiprising
  Adgangskontroll
  Dyreidentifisering.

## Slide 34: Frekvensbånd https://www.usmartcards.co.uk/2017/03/09/2576/
  Lavfrekvens (125 kHz)
  Små datamengder, lav datahastighet
  Leseavstand opp til 1 m
  Mellomfrekvens (13,56 MHz)
  Middels datamengder (1kbyte), middels datahastighet
  Leseavstand opp til 30 cm
  Brukes til adgangskontroll og i mobiltelefoner
  Høyfrekvens (2,4 GHz)
  Større datamengder
  Leseavstand opp til 4 -10 m (aktive)
  Kjøretøyregistrering

## Slide 35: MIFAIR (ChatGPT 4)
MIFARE er en serie av kontaktløse IC-kortteknologier brukt for sikre, trådløse nærkommunikasjons-applikasjoner, som offentlig transportbillettsystemer, adgangskontroll, og betalingssystemer. Teknologien, utviklet av NXP Semiconductors, opererer på 13.56 MHz frekvensen og støtter flere standarder, inkludert ISO/IEC 14443. MIFARE-produktfamilien inkluderer flere chipvarianter som Classic, Desfire, Ultralight, og Plus, hver med forskjellige nivåer av sikkerhet, minnestørrelse, og funksjonalitet, designet for å møte ulike behov innen kontaktløs datautveksling.

## Slide 36: Klistremerker – ”Wet inlay”
Finnes i mange utforminger

## Slide 37: Klistremerke – ”Wet Inlay”
860 – 960 MHz
Lager 128 Bit
Rekkevidde 4,6 m
53 x 53 mm
Retningsuavhengig
Pris: 0,05$ -

## Slide 38: Passive ”Tags”
Tags er ment for fast montasje ev. gjenbruk over lang tid.

## Slide 39: Aktive ”Tags” Autopass
Utviklet i Norge, Trøndelag Opprinnelig Micro Design
Aktiv RFID
Frekvens 5,8 GHz
Brukes flere plasser i Europa

## Slide 40: La oss se nærmere på RC522 (MFRC522)
Leseenhet (sender-mottaker)
13,56MHz
(I2C (424kBit/s) eller) SPI (10Mbit/s)
3,3V spenningsforsyning
Tåler 5V
MFRC522 er IC’en, RC522 er kortet
Leseenhet
Leseenhet
ID-kort
ID-kort

## Slide 41: RC522 - Antenne

## Slide 42: Oppkobling til Arduino UNO Med SPI-buss

## Slide 43: PN532 - Antenne

## Slide 44: Oppkobling til Arduino UNO Med I2C-buss

## Slide 45: RFID 2 WS1850S

## Slide 46: Kretskortet (RNFID 2 WS1850S)

## Slide 47: Oppkobling via I2C-buss

## Slide 48: Dataformat RFID
16 sektorer a 4 blokker
Hver blokk har 16 byte
De 8 første byte holder ID-koden (Manufacturer data)
Manufacturer data:
  IC-manufacturer data
  Unic identifier
Totalt 1024 byte
BLOKK
SEKTOR

## Slide 49: Binære og heksadesimale tall
00 – 0000 0000 – 00 01 – 0000 0001 – 01 02 – 0000 0010 – 02 03 – 0000 0011 – 03 04 – 0000 0100 – 04 05 – 0000 0101 – 05 06 – 0000 0110 – 06 07 – 0000 0111 – 07 08 – 0000 1000 – 08 09 – 0000 1001 – 09 10 – 0000 1010 – 0A 11 – 0000 1011 – 0B 12 – 0000 1100 – 0C 13 – 0000 1101 – 0D 14 – 0000 1110 – 0E 15 – 0000 1111 – 0F
16 – 0001 0000 – 10

## Slide 50: Deloppdrag 2 Oppkobling og programmering

## Slide 51
Deloppdrag 2

## Slide 52: Oppkobling
Pris ELFA: NOK 53,40 + MVA
Pris Mouser: NOK 53,13 + MVA
I2C

## Slide 53: Programmet (side 49)
FEIL i heftet 3.0 rettet i 3.1

## Slide 54: Arbeid på egen hånd Koble opp og last opp programmet side 49

## Slide 55: Programmet (side 49) RFID-MRC522-2A.ino

## Slide 56: Programmet (side 49) RFID-MRC522-2A.ino

## Slide 57: Programmet (side 50) RFID-MRC522-3.ino (2B)
UID[3]
UID[2]
UID[0]
UID[1]
x 20
= val
x 20
x 20
x 20
+
+
+
unsigned long convertFourByteToLong(unsigned long UID[4])
{
unsigned long val = 0;
val += UID[0];
val += UID[1];
val += UID[2];
val += UID[3];
return val;
}

## Slide 58: Programmet (side 50) RFID-MRC522-3.ino (2B)
UID[3]
UID[2]
UID[0]
UID[1]
x 20
= val
x 20
x 20
x 20
+
+
+
unsigned long convertFourByteToLong(unsigned long UID[4])
{
unsigned long val = 0;
val += UID[0];
val += 256*UID[1];
val += 65536*UID[2];
val += 16777216*UID[3];
return val;
}

## Slide 59: Programmet (side 50) RFID-MRC522-3.ino (2B)
UID[3]
UID[2]
UID[0]
UID[1]
x 20
= val
x 28
x 216
x 224
+
+
+
<< 0
<< 8
<<16
<< 24
unsigned long convertFourByteToLong(unsigned long UID[4])
{
unsigned long val = 0;
val += UID[0];
val += UID[1] << 8;
val += UID[2] << 16;
val += UID[3] << 24;
return val;
}

## Slide 60: Lag egne funksjoner
…
void loop() { // Det som skal gjentas hele tiden float volum; float radiusKule = 5.0; volum = volumKule(radiusKule); // Kall funksjonen Serial.println(volum);
}
float volumKule(float radius)
{
float kulevolum; kulevolum = (4/3) * 3.14 * pow(radius, 3); return kulevolum;
}

## Slide 61: Deloppdrag 3 Tenn lysdiode for akkreditert kort

## Slide 62
Deloppdrag 3

## Slide 63: Arbeid på egen hånd Skriv og test ut programmet side 52

## Slide 64: Gjennomgang av programmet RFID-MRC522-3.ino (side 52)

## Slide 65: Deloppdrag 4 Koble opp og bruk I2C-multiplekseren side 53

## Slide 66
Deloppdrag 4

## Slide 67: I2C databuss
Bruk av ferdige moduler gir store muligheter, og skjuler kompleksitet (”Black box”)
Adresse 1
Adresse 2
SCL
SDA

## Slide 68: TCA9548A ̶ I2C multiplekser
Spenning 3 – 5V
SDA/SCL INPUT
Adresse 0x70-77
I2C 0 – 7 OUTPUT
Resett

## Slide 69: TCA9548A ̶ I2C multiplekser

## Slide 70: TCA9548A ̶ I2C multiplekser, parallellkobling

## Slide 71: Arbeid på egen hånd Bygg opp multiplekseren og test ut

## Slide 72: Deloppdrag 5 Koble opp fire RFID-kortlesere og les inntil fire kort

## Slide 73
Deloppdrag 5

## Slide 74: Arbeid på egen hånd Skriv og test ut programmet side 55

## Slide 75: Gjennomgang av programmet RFID-TCA9548A-5A.ino

## Slide 76: Gjennomgang av programmet RFID-TCA9548A- 5A.ino

## Slide 77: Gjennomgang av programmet RFID-TCA9548A-5B.ino (side 58)

## Slide 78: Deloppdrag 6 Koble opp fire RFID-kortlesere og lag en liten regnemaskin side 59

## Slide 79
Deloppdrag 6

## Slide 80: Arbeid på egen hånd Skriv og test ut programmet side

## Slide 81: Gjennomgang av programmet RFID-TCA9548A-6.ino

## Slide 82: Deloppdrag 7 Gå sammen to og to og koble opp åtte RFID-kortlesere og lag en liten problemløsningsoppgave side 62

## Slide 83
Deloppdrag 7 - 8

## Slide 84: Arbeid på egen hånd Skriv og test ut programmet side 62 – 63

## Slide 85: Gjennomgang av programmet RFID-TCA9548A-7.ino (Side 62/63)

## Slide 86: Deloppdrag 8 Alternative bruksområder Idedugnad

## Slide 87: Idedugnad
Ta litt tid og forsøk å kom opp med flere gode ideer der RFID kan brukes.

## Slide 88: Idedugnad

## Slide 89: Oppsummering
Ide 1
Ide 2
…

## Slide 90: Alternative bruksområder Noen forslag

## Slide 91: Plasser på tidslinjen
Årstall for oppfinnelser
Fødselsår for kjente vitenskapsmenn
Årstall for viktige vitenskapelige gjennombrudd

## Slide 92: De fire husene
Eleven i nr. 6 liker fysikk.
Hunden er nabo til hesten.
Ole liker matematikk og bor på den ene enden.
Erik bor mellom hesteeieren og eleven som har fysikk som favorittfag.
Kristine bor ved siden av katteeieren.
Eleven som bor lengst til høyre, har teknikk som favorittfag.
Katten er nabo til eleven som liker norsk.
I hvilket hus bor Åse, og hvem eier apekatten?

## Slide 93: Det mystiske tallet
Tallet har 6 siffer
Sifrene på enerplassen og tierplassen er de to minste oddetallene. De andre sifrene er partall og ingen av dem er like
Sifferet på hundrerplassen er lik summen av sifrene på enerplassen og tierplassen
Sifferet på tusenplassen er 2 ganger sifferet på tierplassen
Sifferet på hundretusenplassen er det dobbelte av sifferet på hundrerplassen

## Slide 94: Geografisk linje
Plassere byene langs Sørlandskysten fra øst til vest i riktig rekkefølge
Plasser stedsnavnene i riktig rekkefølge fra nord til syd
Plasser fjordene i riktig rekkefølge fra nord til syd

## Slide 95: Generell jigg for uttesting av puslerier med bruk av RFID – forside

## Slide 96: Generell jigg for uttesting av puslerier med bruk av RFID – bakside

## Slide 97: Puslerier med tall I

## Slide 98: Puslerier med tall II

## Slide 99: Puslerier med tall III

## Slide 100: Logisk pusleri IV

## Slide 101: Simuleringer

## Slide 102: Simuleringer

## Slide 103: Simuleringer