## Slide 1: Barometrisk høydemåler
Grunnkurs programmering Arduino (Mo i Rana)
av
Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim

## Slide 2: Program 03.05.23
08.45 – 09.00 Velkommen og praktisk
09:00 – 09:45 Økt 1 Bli kjent med Arduino og programverktøy
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 12:00 Økt 2 Fra blinkende lysdiode til rakettnedtelling, bruk av OLED-display. Avlesning av analoge porter, framstilling av voltmeter og termometer.
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 14:00 Økt 3 Bruk av trykksensor og måling av lufttrykk. Avlesning av utskrift av lufttrykk.
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 15:30 Økt 4 Omregning fra lufttrykk til høyde, kalibrering av høydemåleren.
15:30 – 16:00 Oppsummering

## Slide 3: Kort intro om Arduino, Hva er en mikrokontroller?

## Slide 4: Arduino
Hva er egentlig en mikrokontroller?
Hvorfor skal vi bruke mikro- kontrollere i utstillingen?
Hvordan kan vi bruke den i uutstillingen?
Hvordan komme i gang?

## Slide 5: Hva er en mikrokontroller?
En mikrokontroller er en komplett datamaskin integrert på en brikke, som kan programmeres til å igangsette bestemte handlinger (bevegelse, lyd, lys) styrt av målinger av fysiske størrelser (temperatur, trykk, fuktighet, lys, lyd, bevegelse, …)

## Slide 6: Arduino familien
Arduino Due
Arduino Fio
Arduino Leonardo
Arduino Mega
Arduino Mini 05
Arduino Pro
Arduino UNO
Arduino WiFi Shield
Arduino Ethernet
Arduino Pro Mini
Arduino Motor Driver

## Slide 7: Noen utvalgte
Arduino UNO
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
Arduino Nano
22 Digitale I/O av dem
6 Analoge
16 MHz
Arduino Mega
54 Digitale I/O
16 Analoge
16 MHz
Arduino Lilypad
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
Arduino UNO WiFi
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
WiFi
Notes: Arduino UNO har vi alt sett på, den er særdeles populær for bruk i opplæringssett …

## Slide 8: Andre som bruker Arduino editoren
58 Digitale I/O
25 Analoge I/O
180MHz
1Mbyte Flash
2 DAC 12 bit
SD-kort leser
ESP32
25 Digitale I/O derav kan
15 Analoge I/O derav kan
10 Berøringsinnganger
240MHz
512kbyte Flash
2 DAC 12 bit
Wi-Fi og BlueTooth
Arduino kompatibel programvare
Notes: Her er to kontrollerkort som er blitt svært populære de siste årene. Disse anvender en halet annen teknologi enn Arduino, men man kan bruke samme programmeringseditor som Arduino. Dermed kan disse kretsene stort sett programmeres som en Arduino så overgangen fra Arduino til en av disse er relativt kort. Disse er lbegge langt kraftigere enn tradisjonelle Arduino-kort. Det som gjøre ESP32 spesielt interessant er dens mulighet til å koble seg på nett. Noe vi skal utnytte på samling 2.

## Slide 9: Arduino MKR NB 1500
NB-IoT og M-LTE, 4G
7 Analoge Innganger
22 Digitale I/O
Klokkefrekvens 48 MHz
Environment
shield
GPS
shield
Relay shield
Microcontroller
NB radio
Proto SD shield
Lufttrykk, fuktighet temperatur, lys
Notes: Her er det mye å velge i av ulike tekniske løsninger. Vi har valgt å holde oss til Arduino siden dette er mye brukt i skolen gjennom mange år. Har ennå ikke sett løsninger med micro:bit, kun for tilkobling mellom micro:bit og Wi-Fi.

## Slide 10: Arduino sensorer

## Slide 11: Micro:bit
Air:bit

## Slide 12: Micro:bit CanSat med koblingsbrett og displaykort (test)

## Slide 13: Hva skal man velge?
Nybegynner
  Micro:bit og blokkprogrammering
  Har innebygde sensorer (mikrofon og høyttaler (v2))
Småprosjekter med styring og kontroll
  Arduino UNO eller MEGA
  Blokkprogrammering eller tekstbasert programmering
  Stort utvalg av sensorer, aktuatorer og biblioteker
Større prosjekter som krever datakraft og fart
  Teensy
  Tekstbasert programmering
Større prosjekter med ”window”grensesnitt
  Raspberry Pi, egen skjerm, tastatur og mus
IoT og oppkobling mot WiFi eller NB IoT
  ESP32, MKR NB 1500
  Arduino UNO WiFi

## Slide 14: Hvorfor skal vi bruke mikrokontrollere i utstillingen?

## Slide 15: Grunner for å ta i bruk mikrokontrollere i utstillingen
Mikrokontrollere er et verktøy …
… for lettere å realisere utstillingsideer
… for rask prototyping
… for lettere å realisere rike utstillinger
… for å bruke datateknologi uten skjermer
… for ev. å overvåke bruken av utstillinger
… for å oppdage og utforske nye muligheter

## Slide 16: Hvordan komme i gang?

## Slide 17: Om å finne seg et prosjekt man har lyst til å realisere
For å lære å programmere micro:bit

## Slide 18: Om å finne seg et prosjekt man har lyst til å realisere
For å lære og programmere Python
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100
Sett inn «+» eller « ̶ » på tre plasser slik at resultatet blir lik 100.
1 2 3 ̶ 4 5 ̶ 6 7+8 9 = 100

## Slide 19: «Nærmest null»
Ved å sette inn +, ̶ eller « « mellom tallene i rekken, skal man lage et regnestykke som blir «nærmest null».
Er det mulig?
Ev. hvor mange riktige svar er det?
Hva om vi velger et annet tall enn «0»?
Hvor mange riktig svar vil det da være?
Kan vi finne antall riktige svar som funksjon av svaret?
Og sist, men ikke minst …
Er dette en publikumsvinner …
… og hvordan finner vi ut det?
Hvorfor skal vi ha en slik modell i utstillingen?

## Slide 20: Hva er en mikrokontroller?

## Slide 21: Vaskemaskin
Sensorer (det som føler):
Bryterpanel
Temperatur
Vannivå
Dørlukker
Lekkasje
Tid
Aktuatorer (det som utfører):
Motor
Ventil, fyll vann
Pumpe, tømming
Varmeelement
Display, lysdioder
Slipp inn vaskepulver
Varsellyder

## Slide 22: Følere (sensorer) og styrte brytere (aktuatorer) - eksempel vaskemaskin
Mikrokontroller
Temperatur
Bryter
Dør
Vannivå
Lekkasje
Sensorer:
Motor, start, stopp, sentrif.
Vannpumpe
Ventil
Varmelement
Display
Aktuatorer:
Program
Klokke
Spenningsutganger
Spenningsinnganger
Omformere fra fysisk størrelse til spenning
Programmet bestemmer når det skal utføres en aksjon, en aksjon på bakgrunn av sensorverdier og ønsket funksjon
Data- lager

## Slide 23: Kort oversikt over komponenter vi skal bruke i dag

## Slide 24: Arduino starter kit
ELFA 968,- + MVA NOK

## Slide 25: Komponenter Gjennomgang av komponentene

## Slide 26: Montering

## Slide 27: Montering

## Slide 28: Koblingsbrett

## Slide 29: Komponenter Gjennomgang av komponentene

## Slide 30: Komponenter Resistanser

## Slide 31: Koding av motstander med fire ringer
220Ω
10kΩ

## Slide 32: Bruk et Ohm-meter

## Slide 33: Komponenter Input (Sensorer)

## Slide 34: Komponenter Output (Aktuatorer)

## Slide 35: Komponenter Output (Aktuatorer)
JZC-11F
30V-10A 230V-5A

## Slide 36: Trykkmåler og display
BMP280
SSD1306

## Slide 37: Arduino UNO
Power
Digitale inn og utganger
Analoge innganger
USB
Batteri-
eliminator
+5v
0v

## Slide 38: Arduino Sensorkit ELFA – 418,75 inkl. MVA

## Slide 39: Kva skal vi gjøre i dag?

## Slide 40: Oppgaver
Innledning - Litt om fagfornyelsen og læreplanmål
Bakgrunn - Litt om Arduino - Litt om byggesettet
Programmering - Grunnleggende programstruktur - Viktige komandoer
Oppgavesamling - Øving 1, 2, 3, 4
Måling av trykk og høyde - Kalibrering
https://www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

## Slide 41: Blinkende lysdiode side 43

## Slide 42: Nedtelling til monitor og til display side 46

## Slide 43: Voltmeter, mål spenning på batteri side 51

## Slide 44: Lag et termometer side 53

## Slide 45: Lag en trykk og høydemåler side 55

## Slide 46: Oppkobling og installasjon av programvare

## Slide 47: Installasjon av programvare
Hentes fra: http://arduino.cc/en/Main/Software
Aktuelle versjoner:
  Arduino IDE 2.1.0 (Med debugger)
  Arduino IDE 1.8.19 (Uten debugger)
Installer programvaren på egen PC
Koble til Arduino Uno-kort, med USB-kontakt (lysdiode lyser)
Installer driver ved å følge anvisninger idet Arduino’en kobles til

## Slide 48
Arduino IDE 1.8.19

## Slide 49: Editor - Arduino IDE 1.8.19
Sjekk om koden er riktig
Kompiler og overfør
Lagre filen med samme navn
Lagre filen med nytt navn
Begynn å skriv et nytt program
Åpne en katalog

## Slide 50: Oppkobling mot Arduino
Oppsett av programvare:
Velg: Tools på menylinjen Velg: Board Velg: Arduino Uno
Velg: Tools på menylinjen Velg: Serial Port Velg riktig Com Port

## Slide 51: Øk fontstørrelsen

## Slide 52
Arduino IDE 2.1.0

## Slide 53: Innledende programmering

## Slide 54: Enkel programmeringsstruktur
#include <bibliotek> // Inkluderer spesielle biblioteker
Deklarer globale variable
void setup()
{
// Koden i denne funksjonen kjører // én gang ved oppstart
….
}
void loop()
{
// Koden i denne funksjonen går i endeløs loop // Deklarer lokale variable // Programlinjer
…
}
setup
loop
start/reset

## Slide 55: Deklarasjon av variabler
int a; // deklarering av variabelen a int b = 6; // deklarering av variabelen b som gis verdien 6
char c = ‘k’; // deklarering av 8 bit karakter (byte) som gies bokstaven k
float e, f; /* deklarering av variabelen (desimaltall ) f.eks. 1,65 (32 bit, dobbel word) */
setup() {
{
loop() { a = 4; // gir heltallsvariabelen a verdien 4 e = 2.5; // gir heltallsvariabelen e float verdien 2,5; f = a * e; // gir float variabelen verdien … ? ….
}
En variabel er en ”skuff” som kan romme et tall eller tegn av en spesiell type. Skuffen gis et unikt navn. Tallet kan endres eller byttes med nye tall eller tegn

## Slide 56: Variabler
Variabler er oppbevaringssteder (”skuffer”) for tekst eller tallverdier med navn og type. Innholdet kan ennå være ukjent, men vi reserverer plass til dem. Navnene på variablene bør gjenspeile hva de representerer.
La oss deklarere variablene ”tempForskjell”, ”tempStart” og ”tempSlutt” som float (desimaltall). Vi kan behandle variablene uten at verdien til variablene er kjent.
tempForskjell = tempSlutt – tempStart;
Vi kan også betrakte en variabel som en lagringsplass for verdier over tid.
Notes: Jeg vil si at variabler har tre viktige funksjoner:
Variabler er oppbevaringssteder (”skuffer”) for tekst eller verdier med navn og type. Innholdet kan ennå være ukjent, men vi reserverer plass til dem. Navnene på variablene bør gjenspeile hva de representerer.
La oss deklarere variablene ”tempForskjell”, ”tempStart” og ”tempSlutt” som float (desimaltall). Vi kan behandle variablene uten at verdien til variablene er kjent.
tempForskjell = tempSlutt – tempStart;
Vi kan også betrakte en variabel som en lagringsplass for verdier over tid.

## Slide 57: Øving 1 Blinkende LED

## Slide 58: Øving 1 Blinkende LED - skjema
Kommentar:
LED må kobles riktig vei Langt bein mot pluss
Alltid seriemotstand 220 – 330 Ohm er nok

## Slide 59: Øving 1 Blinkende LED - montering
Monter kretsen og last opp programmet:

## Slide 60: Skriv inn programmet

## Slide 61: Viktige kommandoer Blinkende LED
pinMode (ledpin, OUTPUT); // Definerer pinnen ledpin som en utgang
pinmode (pin, mode); // pin angir pinnenummer, // mode om det er OUTPUT eller INPUT
digitalWrite(ledpin, HIGH); // Setter pinne ledpin høy
digitalWrite(pin, value); // Skriv verdien value til pinne pin // value kan være HIGH og LOW
delay(1000); // Stopper programmet i 1000 msek
delay(ms) ; // Stopp programmet i ms antall millisekunder

## Slide 62: Enkel programmeringsstruktur
#include <bibliotek> // Inkluderer spesielle biblioteker
Deklarer globale variable
void setup()
{
// Koden i setup() kjører bare ved start
….
}
void loop() {
// Deklarer lokale variable
// Programlinjer
funksjon1( ); // Kaller funksjon 1
…
}
void funksjon1()
{
// Deklarer lokale variable // kode
}
setup
loop
start/reset
Funksjon 1
Funksjon 2
Egendef.
Funksjon A
Funksjon B
Arduinodef.
Funksjon I
Funksjon II
Andredef

## Slide 63: Lag egne funksjoner
…
void loop() { // Det som skal gjentas hele tiden float volum; float radiusKule = 5.0; volum = volumKule(radiusKule); // Kall funksjonen Serial.println(volum);
}
float volumKule(float radius)
{
float kulevolum; kulevolum = (4/3) * 3.14 * pow(radius, 3); return kulevolum;
}

## Slide 64: Oversikt over kommandoer ”Referance”
Reference

## Slide 65: Skriv til monitor

## Slide 66: Skriv til monitor
void setup() { Serial.begin(9600); … }
void loop() { Serial.print(”Tekst”); // Skriv ut tekst Serial.print(variabel); // Skriv ut innhold av varaibel Serial.println(”Tekst”); // Tekst med etterfølgende linjeskift Serial.print(variabel, 4); // Gir fire siffer etter komma … }

## Slide 67: “For loop” og nedtelling

## Slide 68: Gjenta sløyfe (for loop)

## Slide 69: Eksempel på bruk av for-loop
for (int i = 0; i < 5; i++) { digitalWrite(LEDpin, HIGH); delay(500); digitalWrite(LEDpin, LOW); delay(500);
}

## Slide 70: Bruk av display I2C-buss, installasjon av bibliotek, skriving til display

## Slide 71: Trykksensor og display
SSD1306 Grafisk display 128 x 64
BMP280 Trykk og Temp. sensor

## Slide 72: I2C databuss
Bruk av ferdige moduler gir store muligheter, og skjuler kompleksitet (”Black box”)
Adresse 1
Adresse 2
3,3V
5,0/3,3V
GND
SCL
SDA

## Slide 73: Noen eksempler på moduler
Bruk av moduler og I2C gir store muligheter dersom man ønsker å tenke funksjon framfor detaljforståelse
Gass sensor SGP30 Hydrogen Etanol CO2 TVOC
GPS modul
Magnetometer
Akslerometer
Gyrometer
Barometer Termometer

## Slide 74: Bygging av krets for måling av trykk og beregning av høyde over havet
Batteritilkobling gir mobilitet
BMP280
skal ha 3,3 V

## Slide 75: SSD1306
#include <SPI.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon på serielinjer
#include <Wire.h> // Inkluder bibliotek for kommunikasjon via I2C
#include <Adafruit_GFX.h> // Inkluder bibliotek for å skrive til display
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Inkluder bibliotek for å skrive til display
Adafruit_SSD1306 display(4); // Dekl. av "display" av typen Adafruit_SSD1306
Setup()
Initialiser funksjoner
Loop()
Bruk av funksjoner
Definisjon av funksjoner
Inluder biblioteker
Deklarer variabler
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); // Initialiser display med adresse 0x3C Wire.begin(); // Initialisering av I2C-bussen
  …
  // Klargjør display for utskrift
  display.clearDisplay(); // Slett informasjon på display
  display.setTextSize(1); // Sett størrelse på tekst
  display.setTextColor(WHITE); // Hvit tekst på sort bakgrunn
  // Skriver ut trykket
  display.setCursor(0,0); // Plasser markør øverst til venstre
  display.print("Trykk: "); // Skriv ut "Tekst: ”
  display.print(P,2); // Skriv ut trykket
  display.println(" mBar"); // Skriv ut V og skirft linje display.display(); // Overfør informasjonen til displayet
  …

## Slide 76: Analog avlesning, AD-konverter, digital omregning, potensiometer

## Slide 77: Analog til digital omvandling
4,995 V (1023)
1024 discrete levels
S(t)
5V =
1024
U(t) =
U(t) Analog spenning fra sensor
Time
0 V (0)
S(t) = 685 Digital verdi rep. spenningen (0 – 1023)
Voltage
Konvertering fra dig. verdi til spenning
ADC
Analog voltage
685
S(t) = 685
3,34 V
3,34 V
685
5V = 3,34V
1024

## Slide 78: Temperatursensoren TMP36, ev. kort om NTC-motstanden

## Slide 79: Måling av temperatur med temperaturfølsom pn-overgang (TMP36)
En pn-overgang forspent i lederetning og med konstant strøm (1µA) gir en tilnærmet lineær spenningsvariasjon (10 mV/ºC) som funksjon av temperaturen.
µA
V
Vout
5V
0V

## Slide 80: V(T) og T(V) Følsomhet 10 mV/K (TMP36)
10 <mV/K
UAT = 0.01[V/K] * T[°C] + 0,5[V]
T (°C) = (UAT– 0,5)/0,01 [°C]
TMP36
V
K
Område: -55 - +150ºC
Nøyaktighet: ± ¾ºC (± ¼ºC (romtemp.)
Responstid: 120 s (90 % still air)
0,5V

## Slide 81: Kort om trykksensoren, Installasjon av biblioteket

## Slide 82: Trykkmåling med piezo-resistivt element
Utnytter den piezo-resistive effekten.
Lord Kelvin 1856
C.G. Smith 1954 (Ge og Si)
Båndgapet endres med mekanisk stress
Elementet i skiva inngår i en målebro

## Slide 83: Spesifikasjoner for BMP280
< 9000 m

## Slide 85: Omregning fra trykk til høyde

## Slide 86: Trykk som funksjon av høyde over havet

## Slide 87: Det er viktig å kalibrere
980 – 1050 hPa
7-800m

## Slide 88: Oppdrag og kalibrering (NTNU)

## Slide 89
Vitensenter Nordlands lokaler

## Slide 91: Kalibrering http://retro.senorge.no/

## Slide 92: Kalibrering Finne trykk, temperatur og høyde på en nærliggende målestasjon
h1
p1
996,50hPa

## Slide 93: Kalibrering Finne trykk, temperatur og høyde på en nærliggende målestasjon
h1
p1
1015,7hPa

## Slide 95: Løsningsforslag finnes her
https://www.ntnu.no/skolelab/losningsforslag-dag-1

## Slide 96: Svar på oppgaven «Nærmest null»

## Slide 97: Er det mulig å få tallet «0»
Ja, det finnes flere riktige svar

## Slide 98: Hva om vi velger et annet tall enn «0»?

## Slide 99: Hva med alle tallene mellom

## Slide 100: Er dette en publikumsvinner?
Inkluder publikum så tidlig og så ofte som mulig
Bruk så enkle midler som mulig for uttesting
Lag prototyper, mikrokontrollere forenkler prototyping
Test på nytt med publikum

## Slide 101: Så derfor lager vi en prototyp …

## Slide 102: … med en mikrokontroller