## Slide 1: Grunnleggende sensorteknologi Sandvika 15-17.04.24
Av
Nils Kr. Rossing
Skolelaboratoriet ved NTNU

## Slide 2: Sensorer
BME280 - Trykk - Luftfuktighet - Termometer 3
Micro:bit - Mikrofon - Termometer 1 - Akselerometer - Kompass
NTCLE201E3103SB - Termometer 2

## Slide 3: Temperatursensorer NTCLE201E3103S BMP/E280

## Slide 4: Termometer

## Slide 5: Termistorer Temperature sensitive resistor
NTC-resistor (Negative Temperature Coefficient)
NTCLE203E3103FB0
Temperatur i C
NTC Resistans
NTCLE201E3103SB
ADC
Ucc = 3,3V
RNTC
Rs
Us

## Slide 6: Temperatur BMP/E280
Bibliotek https://github.com/ElectronicCats/pxt-bme280
eller

## Slide 7: Sett antall desimaler
21,3546 C
21,3546
· 10 = 213,546
213
/ 10 = 21,3

## Slide 8: Luftfuktighet BMP/E280

## Slide 9: Relativ fuktighet
http://skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=17&a=2279
Når luft inneholder null vanndamp har den 0 % relativ fuktighet. Når den inneholder så mye damp den klarer å holde på, har den 100 % relativ fuktighet.
Den maksimale mengden vanndamp som kan opptas i lufta avhenger av:
Lufttemperaturen
Lufttrykket

## Slide 10: Psykometer
https://byjus.com/chemistry/psychrometer/#uses-of-psychrometer
Slynge psykometer

## Slide 11: Psykometeret
http://www.acc.umu.se/~erland/fuktlab/
Notes: Psykometeret
Den tradisjonelle måten å måle relativ fuktighet på er ved hjelp av to termometre. Et er nakent slik at glasskappen har direkte kontakt med den fuktige lufta. Det andre termometeret, som er plassert tett ved, er pakket inn i et vått hylster hvor det kan skje fordampning. Prinsippet bygger på den kjensgjerning at fordampning av fuktighet krever varme. Dersom termometrene befinner seg i tørr luft, vil fordampningen skje fort og vi får en betydelig temperaturforskjell mellom de to termometerne. Termometeret med omslag vil vise flere grader lavere temperatur enn det uten.
Dersom termometrene befinner seg i luft med 100 % fuktighet vil ingenting kunne fordampe og temperaturen i de to termometrene er like. Temperaturforskjellen mellom disse to ytterpunktene vil være et mål for luftas relative fuktighet.

## Slide 12: Molliere-diagram
Temperatur tørt termometer oC
Temperatur vått termometer oC
http://www.psychrometric-calculator.com/aboutpsychrometrics.aspx
40%
65%
Notes: Leser av krysningspunktet mellom temperaturen avlest på tørt og fuktig termometer. Den røde kurven som passerer gjennom krysningspunktet angir relativ fuktighet.

## Slide 13: Fuktighetssensorer
Endrer motstand med fuktighet
Endrer kapasitet med fuktighet

## Slide 14: Spesifikasjon fuktsensor for BMP/E280

## Slide 15: Luftfuktighet BMP/E280
Bibliotek https://github.com/ElectronicCats/pxt-bme280

## Slide 16: Pressure sensor BMP/E280

## Slide 18: Hvor mye veier en 1m3 luft?
1,22 – 1,29 kg
70kg
70kg
Dvs. tilsvarende ca. 1kg pr cm2

## Slide 19: Lufttrykk med økende høyde

## Slide 20: Kvikksølv barometer

## Slide 21: Måling av lufttrykk i Alpene

## Slide 22: Mekanisk barometer

## Slide 23: Trykkmåling med piezo-resistivt element
Utnytter den piezo-resistive effekten.
Lord Kelvin 1856
C.G. Smith 1954 (Ge og Si)
Båndgapet endres med mekanisk stress
Elementet i skiva inngår i en målebro

## Slide 24: Høyde som funksjon av lufttrykk i nedre del av atmosfæren
Notes: Hvorfor ikke gå rett på sak og få det overstått. Her er formelen.
Hvorfor denne brutale åpningen og hva skal vi med denne?
Er det noen som drar kjensel på formelen? Det handler om å modellere et naturvitenskapelig fenomen
Jo denne modellerer sammenhengen mellom lufttrykk og høyde. p er lufttrykk h er høyden R er den spesifikke gasskonstanten for luft
g0 er tyngdeakselerasjonen
a sier noe om hvordan temperaturen endrer seg med høyden

## Slide 25: Trykk som funksjon av høyde over havet
https://www.narom.no/undervisningsressurser/the-cansat-book/the-primary-mission/using-the-sensors/altitude-calculations/

## Slide 26: Noe forstyrrer bildet

## Slide 27: Det er viktig å nullpunktjustere
980 – 1050 hPa
7-800m

## Slide 28: Nullpunktjustering https://www.senorge.no/

## Slide 29: Nullpunktjustering https://www.senorge.no/

## Slide 30: Nullpunktjustering https://www.senorge.no/

## Slide 31: Nullpunktjustering https://www.senorge.no/
h1 = 7 moh
p1 =
998,9 hPa

## Slide 32: Nullpunktjustering https://www.senorge.no/

## Slide 33: BMP/E280 - Lufttrykk
9000meter
±1m
±12,5m
±8,3m

## Slide 34: Lufttrykk BMP/E280
Bibliotek https://github.com/ElectronicCats/pxt-bme280

## Slide 35: Midling av lufttrykk BMP/E280

## Slide 36: Den barometriske formel

## Slide 38: Barometrisk formel (Utledet i vedlegg C side 127)
h – Høyde vi ønsker å finne [m]
P – Lufttrykket ved høyden h [hPa]
h0 – Referansehøyden h0 (f.eks. ved havet) [m]
P0 – Lufttrykket ved referansehøyden h0 [hPa]
T0 – Temperaturen ved referansehøyden h0 [K]
α – Raten temperaturen faller av med høyden -0,00
g – Tyngdeakselerasjonen 9,806 m/s2
M – Molarmasse for luft 0.0289644 mol/kg
​R0 = R/M = 8.31432 / 0.0289644 = 287,06 N⋅m/K⋅kg Spesifikke gasskonstant
https://www.mide.com/air-pressure-at-altitude-calculator

## Slide 39: Bruk av logaritmer for å beregne ab

## Slide 40: Bruk av logaritmer for beregning av ab
px = 10log px
og…
pxpy = (10log px)py
pxpy = 10py·log px
Skifter til grunntall e og naturlige logaritme
pxpy = epy·ln px
Skriver dette med Javaskript notasjon:
pxpy = Math.exp(py · Math.log(px))
I blokkode blir dette:

## Slide 41: Akselerometer MPU9250

## Slide 42: Hvordan skal vi påvise bevegelse?
Akselerometer

## Slide 43: La oss betrakte akselerometeret som tre fjærvekter som står loddrett på hverandre
Tyngde-
kraft

## Slide 44: Slik virker akselerometeret
Tyngde-
kraft
Y
Y
Z
X
Z
X
z=-1000mG
y = 0mG
x = 0mG

## Slide 45: Avlesning av aksereometeret
Tyngde-
krafta
Y
Z
X
z = - 1000mG
y = 0mG
0mG

## Slide 46: Vi kan ikke skille ”tyngde” fra akselerasjon
Aks = 0, flyr bortover med jevn fart – Vi presses ikke tilbake i setet
Aks > 0, flyr bortover økende fart – Vi presses tilbake i setet
Aks = 0, flyr oppover jevn fart – Vi presses tilbake i setet
Aks > 0, flyr oppover økende fart – Vi presses mer tilbake i setet
Aks = 0
Aks > 0
Aks = 0
Aks > 0

## Slide 47: Magnetometer LIS2MDL

## Slide 48: Magnetometer
Magetometerets orientering i forhold til CanSat-kortet

## Slide 49: Magnetometer LSM303AGR (LIS2MDL)
Kretsen LSM303AGR inneholder både akselerometer og magnetometer.
y
x
z
N
V
S
Ø
x
y
z
LSM303AGR

## Slide 50: Teknologi - Magnetometer
Oppdaget i 1879 av Edwin Hall
Oppdaget at det oppsto en spenning på tvers av den strømførende ledningen når ledningen ble utsatt for et magnetfelt som vist på figuren.
Mengden av ladning som er forflyttet kan måles med et voltmeter og er et mål på styrken til magnetfeltet

## Slide 51: Hvordan kalibrere magnetometeret? Forslag til vurdering
Ved hjelp av en kalibrert magnetisk kilde
Ev. ved hjelp av en ukalibrert magnetisk kilde og et kalibrert måleinstrument
Ev. kan vi bruke jordmagnetismen om vi kjenner den eksakte verdien der vi er.
Kan estimeres ganske godt på det stedet man er: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm

## Slide 52: Kalibrering Magnetometeret https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
Velg land, by og dato og få øyeblikksverdien for jordmagnetismen

## Slide 53: Kalibrering Magnetometeret https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
Få ut verdien i nTesla

## Slide 54: Kalibrering Magnetometeret https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
Verdier i nTesla (Sandvika 11.04.24)
Verdier i nTesla (Andenes 06.11.22)

## Slide 55: Forandring fra 15.09.2020  06.11.2022

## Slide 56: Forslag til metode for kalibrering
72° 5”
Mot magnetisk nordpol
51,489 nT

## Slide 57: Forslag til metode for kalibrering
Biblioteket Micro:bit leverer magnetometerverdien i μTesla
90° 00”
Mot magnetisk nordpol
49,20 nT
x = 49,20 nT
y = 49,20 nT
x
y
x
y
z = 49,20 nT

## Slide 58: Avlesning av magnetometeret
z = - 1000mG
y = 0mG
0mG

## Slide 59: Oppkobling av GPS-mottaker

## Slide 60: GPS-mottaker

## Slide 61: Eksempler på data
Lengdegrad
Breddegrad
Høyde

## Slide 62: Visualisering ved hjelp av Google Earth

## Slide 63: Visning av GPS-data Bruk av kml-filer (Keyhole Markup Language)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Paths</name>
<description>Examples of paths. Note that the tessellate tag is by default
set to 0. If you want to create tessellated lines, they must be authored
(or edited) directly in KML.</description>
<Style id="yellowLineGreenPoly">
<LineStyle>
<color>7f00ffff</color>
<width>4</width>
</LineStyle>
<PolyStyle>
<color>7f00ff00</color>
</PolyStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Absolute Extruded</name>
<description>Transparent green wall with yellow outlines</description>
<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>
<LineString>
<extrude>0</extrude>
<tessellate>0</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
10.454133,63.426452,97.90 10.454084,63.426464,94.80 10.453765,63.426052,69.90 10.453771,63.426052,69.30 10.453765,63.426055,69.40 10.453797,63.426067,69.10 10.453830,63.426074,68.80 10.453826,63.426074,68.90
</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>
Åpne en teksteditor f.eks. NotePad++
Hent inn kml-filmalen
Kopier inn data fra SD-kortet på angitt plass
Lengdegrad,breddegrad,høyde … uten mellomrom etter ”,”
Lagre under eget filnavn som ender på .kml
Åpne filen i Google Earth eller bare klikk på filnavnet

## Slide 64: Visning i Google Earth

## Slide 65: Videre bearbeiding av data
Beregning av:
… totallengde av turen
… gjennomsnittlig hastighet
… siling av avvikende data
…
Ekvirektangulær tilnærming
Hvor R er jordradien

## Slide 66: Spørsmål